備份瀏覽伺服器

使用者手冊

BS-1.15.3-DEC-1

目    錄

系統功能說明	2

1. 首頁 [ Main Page ]	3

1-1 ISO檔清單 [ ISO List ]	3

1-2 ISO檔案內容資料 [ ISO Content ]	3

2. 系統設定 [ Setting ]	3

2-1 網路設定 [ Network Set ]	3

2-2 時間設定 [ Time Set ]	3

2-3 郵件伺服器設定 [ Mail Box Set ]	3

3. 儲存空間資訊 [ Storage ]	3

4 伺服器 [ Services ]	3

4-1系統服務	3

4-2重啟/關機	3

5 修改密碼 [ Edit Password ]	3

6 更新資料 [ Update ]	3

7. 線上註冊 [ Register ]	3

# 系統功能說明

遠端登入

- 開啟瀏覽器，輸入系統主機 IP，輸入「https://」例如：https://192.168.1.60

- 請輸入預設：

| 使用者名稱 | admin |
| --- | --- |
| 預設密碼 | 000000 (數字) |

- 選擇偏好的顯示語言 繁體中文[ Traditional chinese ]、英文[ English ]，按下 [ Login ] 即可登入系統畫面。

## 1. 首頁 [ Main Page ]

### 1-1 ISO檔清單 [ ISO List ]

清單列表中可以檢視所有儲於備份主機中的ISO檔案資訊

掛載/刪除/缷載 iso檔

勾選(可多筆)所需的ISO檔後，依需求選擇 掛載/刪除/缷載，如圖例為 掛載功能執行中，完成掛載後將自動導至

ISO檔案內容資料 頁面

### 1-2 ISO檔案內容資料 [ ISO Content ]

掛載完成後的ISO內容，可於此頁面進行記錄瀏覽或資料搜尋

點選記錄筆數瀏覽:

點選記錄筆數可直接瀏覽該協定模組備份記錄，點選返回 導回至主頁

全文檢索搜尋

關鍵字全文檢索搜尋功能會針對所有備份ISO檔進行條件比對，將關鍵字輸入查詢框後按下 查詢

符合關鍵字搜尋條件結果的ISO檔即會列出於清單中，接著如同在ISO檔清單中的掛載步驟勾選欲

瀏覽的ISO檔，選擇 掛載ISO檔，掛載成功後即可瀏覽關鍵字查詢結果記錄

進階查詢

進階查詢功能提供各協定模組詳細的欄位查詢，你可以組合多個欄位的條件查詢，例如 查詢 來源IP:192.168.1.10

與 郵件帳號:vic@decision.com.tw的使用者記錄，如下圖例

輸入查詢值後，於頁面最下方點選 搜尋 進行記錄查詢，查詢後的ISO檔記錄掛載完成後即可進行瀏覽

## 2. 系統設定 [ Setting ]

### 2-1 網路設定 [ Network Set ]

若需要更改系統主機的IP、網路遮罩、廣播和閘道、擷取封包的網卡設定，依硬體網路裝置狀況可以在此設定相關網路設定值。

註：如需透過外部連線登入系統，可設定一組真實IP來達成由遠端登入做瀏覽或控制。

- 設定Web管理介面網卡

- 設定管理通訊埠, 點選  設 定 。

- 接著在下拉式清單中挑選配置 Web管理埠的網路卡裝置編號， 例:eth0…。

- 設定各項主機網路配置值。

- 確認各個選項與設定值無誤後，按下  完成  系統更新配置值後將重新開機。

### 2-2 時間設定 [ Time Set ]

直接點選正確時區(Time Zone)與時間(Time)後，接著點選  呈送  系統即可更新設定的時間。

### 2-3 郵件伺服器設定 [ Mail Box Set ]

當啟動系統自動寄發郵件通知信功能項目時，需先設定好Mail Server各項功能。

使用者可自行決定是否要使用系統預設的郵件信箱進行信件派送功能。

設定項說明：

| 本機端 (Local) | 使用本機Mail Server | 遠端 (Remote) | 使用外部Mail Server |
| --- | --- | --- | --- |

啟用本地端 郵件伺服器

使用本地端(本機)郵件伺服器時需同時啟動 系統服務中的 郵件伺服器 項目，另需注意的事 指定接收郵件的

收件者郵件伺服器，需能允許 MTA(郵件代理服務)才能正常接收到本機所發送的郵件，否則將不適用本地端寄件功能。

啟用遠端 郵件伺服器

1. 點選 ( 遠端 ) 輸入郵件伺服器位址，例如：中華電信郵件伺服器msa.hinet.net

2. 在寄件者信箱(Sender 電子郵件) 處輸入mail address，例：fed@msa.hinet.net

郵件伺服驗證項(Server requires authentication):

當外部郵件伺服器需要作帳號驗證時，請勾選伺服器驗證項，輸入帳號、密碼 後按下  確認 。

郵件傳送測試:

1. 請在Mail to 輸入收件者測試帳號。

2. 帳號輸入完成後按下Send執行郵件帳號伺服器寄件測試。

3. 在測試結果(Test result)顯示Send Success表示寄送正常，Send Fail表示郵件伺服器寄送錯誤，請再確認各項設定值無誤或輸入其它郵件伺服器。

## 3. 儲存空間資訊 [ Storage ]

硬碟使用狀態:

硬碟將滿告警設定

- 設定硬碟使用空間警示量 [ Storage Capacity Alert Setting ]：

使用者可設定硬碟空間使用上限值，系統每小時檢查硬碟使用空間是否達上		限值，即會依警示信寄送名單自動寄發警示信。

- 上傳警示訊息文件 [ Alert Upload ]：

選擇編輯好的警示檔( 副檔名需為txt )並上傳至系統後，點選警示檔File name		可直接瀏覽警告檔內容。原系統中預設的sample.txt 為範例檔，不可刪除。

- 設定警示信件通知名單 [ Notification Parameters ]：

使用者可設定多組警示信件收件者帳號並選擇所要附加的警示信訊息文件。

## 4 伺服器 [ Services ]

### 4-1系統服務

使用者可以點選各功能按鈕 [ 啟動 / 停止 ] 伺服器列表各服務程序，並可設定下列應用項目服務配置。

- 防火牆設定[FireWall ]

啟動並設定防火牆後，系統將只允許清單內設定的IP或網段可登入本機系統(Console與網頁)。

新增單一IP: 192.168.1.23                    新增網段: 192.168.0/24

### 4-2重啟/關機

如果要關閉或重新開啟系統主機，可由此功能項目進行關機或重新開機

## 5 修改密碼 [ Edit Password ]

設定或修改本機預設的admin帳號登入密碼，密碼長度需至少五位元

輸入並確認密碼後請按下確認鈕執行，本機admin帳號、密碼可用於登入本機端(包含FTP登入)進行系統操作與下載檔案。

若需以FTP登入本機進行系統操作或檔案下載，完成admin帳戶密碼設定後請至 ”系統服務設定” 頁面開啟本機FTP服務。

## 6 更新資料 [ Update ]

系統更新頁面提供管理者自行上傳更新檔修正系統，請依下列更新步驟將原系統原廠提供的更新檔上傳至主機進行系統修正。

Set1. 更新套件來源

線上更新:	此模式可直接透過Internet進行線上更新檔下載作業( 主機需擁有連線外部Internet能力

並開放443 Port 進行傳輸)。

CD-ROM: 透過光碟機讀取更新檔來源。

檔    案: 透過瀏覽Client端電腦指定更新檔上傳來源。

Set2. 套件清單

更新檔上傳成功後會於更新檔欄位顯示更新檔名稱，確認後請按下 [執行(Excution)] 進行系統更新。

Set3. 已上傳檔案的清

更新完成後可於更新明細欄位內檢示系統更新歷程資訊，管理者可於更新清單中檢示系統目前已修正過的更新檔歷史資訊，若顯示無資訊，請重新執行上列更新動作。

## 7. 線上註冊 [ Register ]

請依下列系統註冊操作程序進行註冊 ※ 此功能 免費功能版 不使用

Set1 : 輸入Serial Number點選 [Download Signature File] 下載Signature File。

Signature File格式 : signature_file_E6081225NM8C

Set2 : 將Signature File寄送至系統註冊專用帳號 registry@decision.com.tw 。

Set3 : 認證作業完成後registry@decision.com.tw 將寄送客戶端註冊專用License File 檔。

License File 格式 : license_file_ E6081225NM8C.bat

Set4 : 點選瀏覽指定License File後，按下 [Upload] 上傳 License File進行系統註冊。

Set5 : 完成License File上傳註冊作業成功後，可於 User License/Expired Date欄位檢視

系統註冊認證使用人數與到期日資訊。

註冊失敗: 若系統註冊作業失敗，使用者可點選錯誤資訊提示 Error下載register_import.log 錯誤記錄檔並寄送至 registry@decision.com.tw 通知註冊失敗資訊。